## Slide 1: 大作业
第7周第1次
翁健
2026年8月17日
“刚刚反诈中心打电话给我，不要往销户的账号里转账”

## Slide 2: 一个乱序的能够参数化的多发射CPU
顺/乱序发射不需要参数化
  因为顺/乱序的执行模型不一样，相当于重写代码
参数化
  前端宽度/后端宽度：1/2/4生成不同的发射宽度的CPU
  物理寄存器大小：不同的物理寄存器大小产生重命名空间
  RoB大小

## Slide 3: 单发射的五级流水CPU
RV32IM: 最基础的RISCV指令集
https://msyksphinz-self.github.io/riscv-isadoc/html/rvi.html
我觉得理论上
  csr*和fence是不需要的
  lw是需要的但是lh/lb是不需要的
  仁慈一点，我们甚至jal和jalr也可以不要

## Slide 4: 要跑的程序
我觉得系统课的乐趣在于折腾
一个向量乘法
  https://github.com/ucb-bar/riscv-benchmarks/blob/4d46f673ae42a321e35f5b40b2f5c8f498bc1d9d/multiply/multiply_main.c#L35-L40
一个向量加法
  https://github.com/ucb-bar/riscv-benchmarks/blob/master/vvadd/vvadd_main.c#L26-L31

## Slide 5: 跑起来的程序
自己写一个从0到100的累加
以上程序都都要
  把c代码粘出来
  用riscv-gnu-toolchain-gcc编译出来.o
    https://github.com/riscv-collab/riscv-gnu-toolchain
  把对应函数的binaries给抽出来
  喂给cpu来跑

## Slide 6: 验收
As I promised 这门课你交白卷我也会给你60分不挂科
  因为我们是Honored Program，这门课到外面也选不到了
  没地方重修，我不想制造额外的行政麻烦
能跑过这三个程序的仿真就保证75分
  但是丑化说在前头，二人组队的一个人75大概率另一个也是75
能跑过所有的仿真器的程序，给85分
  去年几乎所有人都达到这个目标了
我相信你们都是聪明人所以不会抱大腿和被抱的对…吧？
报告
  架构的设计的探索
  性能的消融实验：对于每一个参数的敏感度

## Slide 7: 验收（Bonus）
用YoSys + ASAP7工艺库综合面积
一个顺序单发射的CPU核心面积在1000 um2这个量级
  Reference: UCB Sodor
理论上单发射乱序的面积应该在1500-2000 um2这个量级
  然后要按照performance / area来算每次面积增加对于性能的影响
  面积翻倍性能至少要多出来1.3×
  每达到一个多给5分

## Slide 8: 代码
Driver
  https://github.com/Synthesys-Lab/assassyn/blob/master/python/ci-tests/test_driver.py
两级流水
  https://github.com/Synthesys-Lab/assassyn/blob/master/python/ci-tests/test_async_call.py
Downstream
  https://github.com/Synthesys-Lab/assassyn/blob/master/python/ci-tests/test_downstream.py